Led显示屏使用说明书

一、   led显示屏功能

⑴系统使用功能

主要用于公司各种新闻信息发布；公司网及互联网信息发布；广播电视信号、DVD信号、摄像信号、视频信号的传输及特效效果播出等。

控制方式要求：即可远程计算机网络控制，也可现场计算机控制，方便日常使用管理和现场使用时的管理。

⑵视频播出方式

Ø       通过多媒体视频控制技术和VGA同步技术，可以方便地将多种形式的视频信息源引入计算机网络系统，如广播电视和卫星电视信号、摄像视频信号、录像机VCD视频信号、计算机动画信息

Ø       支持VGA显示，显示各种计算机信息、图形、图像

Ø       支持各种输入方式

Ø       实时显示真彩色视频图像，实现现场转播

Ø       转播广播电视、卫星电视及有线电视信号

Ø       电视、摄像、影碟等视频信号的即时播放（VCR、VCD、DVD、LD）

Ø       具有画面上叠加文字信息，全景、特写、慢镜头、特技等效果的实时编辑和播放（需另外配置非线性编辑设备）

Ø       具有同时播放左右不同比例的画面及文字的功能

Ø       可满足文艺表演的使用要求

⑶计算机播出方式

Ø       图文特技显示功能：具有对图文进行编辑、缩放、流动、动画功能

Ø       显示各种计算机信息、图形、图像及2、3维计算机动画并叠加文字

Ø       播出系统配有多媒体软件，可以灵活输入及播出多种信息

Ø       有多种中文字体和字型可供选择，同时还可输入英文、西班牙文、法文、德文、希腊文、俄文、日文等多种文字

Ø       有多种播出方式，如：单/多行平移、单/多行上/下移、左/右拉、上/下拉、旋转、无级缩放等

Ø       主要时新闻的编辑与播放，并有多种字体供选择

Ø       重要通告的即时发布

Ø       广告信息的播放等

⑷网络功能

Ø       配有标准网络接口，可与其它标准网络连网（信息查询系统、宣传网系统等）。

Ø       采集播出各数据库实时数据，实现远程网络控制。

Ø       通过网络系统可以进入Internet网。

Ø       具有声音接口，可接入音频设备，达到声像同步

二、   led显示屏参数

Ø       外形尺寸：576*384mm

Ø       工作电压：220V ±10% 50HZ±5%

Ø       工作电流（无单元板负载）：1.6A

Ø       工作温度：摄氏0-65度

Ø       极限工作温度：摄氏-20-80度

Ø       工作湿度：5%-95%

三、   led显示屏操作方法

（1）led显示屏硬件安装

安装步骤如下：
1、 把DVI显示卡插于主板的AGP插槽，安装好该卡的驱动程序；
2、 将数据采集卡插于空的PCI插槽；
3、 用DVI电缆线把数据采集卡与显示卡连接在一起；
4、 把控制线与串口(Rs232)相连（可选）；
5、 用1条网线与接收卡相连；
6、 显示驱动卡与集线板用50P扁平线一一对应连接好；
7、 检查连接无误即可进行设置或上电调试。

（2）led显示屏软件安装

1、显卡驱动安装
　　将显卡驱动程序光盘插入光驱，即可自动进入安装状态，请按提示操作即可。
　　首先安装DirectX；然后再安装驱动程序；最后安装控制面板。
2、播放软件
　　本屏附带有大屏幕专用播放与设置软件LED演播室,或LEDSHOW4.0,
　　可满足大部分led大屏幕的要求，播放图片文字以及VCD等。
　　将随屏所附应用软件光碟插入光驱，复制或安装所有的程序到计算机上。

（3）led显示屏屏操作步骤（重要）

1、开屏：请先打开计算机，再打开电子屏。
2、关屏：请先关闭电子屏，再关闭计算机。
3、制作节目，请将电子屏黑屏或关闭。
4、发现问题, 请先关掉电子屏，再与我公司工程部联系。

（4）led显示屏使用注意事项

1、遵守《用户使用手册》中的操作步骤；
2、防潮，湿度要求为：最高工作温度时，LED显示屏应小于相对湿度为92% 
3、温度适当，温度要求为：工作环境温度 -20°C≤t≤80°C
　                        贮存环境温度 -40°C≤t≤60°C
4、供电电源要符合要求
　 LED显示屏的供电电源电压：220V±10% 频率：50HZ±5% 
　 安全大地接触可靠，地线与零线隔离可靠，接入电源远离大功率用电设备。